## Slide 1
Технологічний процес виготовлення виробу: стругання, запилювання в стуслі
.

## Slide 2
розглянути будову стусла
Завдання уроку
ознайомитись з процесом запилювання в стуслі
ознайомити з поняттям: запилювання в стуслі
вдосконалити навички роботи з ножівкою
ознайомитися з інструментами для стругання

## Slide 3
Які конструкції рамок ви знаєте?
Розгляньте банк ідей і фото №2. Яким способом з’єднана дана рамка?

## Slide 4
Давайте згадаємо, що таке технологічний процес?
Технологічний процес — це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.

## Slide 5
Технологічний процес: cтругання
Стругання, як і пиляння, є одним з видів різання деревини. Струганням надають деталям правильної форми, певних розмірів і гладенької поверхні, без відщеплювань, задирок та інших вад. Воно полягає у зніманні з поверхні заготовки тонких шарів деревини у вигляді стружки. Стругання проводять, як правило, вздовж волокон деревини.

## Slide 6
Шерхебель має півкругле залізко, використовують для чорнової обробки деревини. Після стругання цим інструментом на поверхні залишаються досить глибокі борозни.

## Slide 7
Рубанок має рівне залізко, застосовують його, щоб одержати точну за розмірами чистову обробку, після стругання площина заготовки практично гладенька і рівна в усіх точках.
Нижня частина колодки називається підошвою, передня — носком, задня — п'ятою.

## Slide 8
Фуганок застосовується для точного, чистового стругання площини під лінійку, тобто для надання деталям правильної форми. Цього досягають завдяки довгій (700 мм) і тяжкій колодці. Залізко у фуганка найчастіше подвійне, що дає можливість не тільки вирівнювати деталі, але й чисто їх вистругувати.

## Slide 9
Стусло – інструмент, призначений для різання деревини під кутом 45 і 90 

## Slide 10
Будова стусла
1. Дно стусла
2. Боковина
3.Заготовка
4.Ножівка

## Slide 11
Процес пиляння в стуслі
Для точного і чистого поперечного розпилювання деталей під прямим кутом і під кутом 45 ° застосовують пильне стусло (розпилювальний ящик). Пиляння в стуслі виконують пилкою з дрібними зубцями. Така пилка дає чистий пропил і не псує прорізів стусла. Деталі (рейки)по одній або по кілька штук закладають в стусло. Під час пиляння їх притискають долонею і великим пальцем лівої руки до протилежного (від себе) борту стусла.

## Slide 12
Послідовність виконання
Крок 1
Підготуємо рейки.

## Slide 13
Крок 2.
Ваше завдання розмітити кут 45, для кожної відпиляної вами рейки на минулому уроці, з обох сторін

## Slide 14
Далі вам необхідно підготувати до роботи стусло, рейку та ножівку
Крок 3.
Рейку покласти в стусло, як показано на малюнку, притиснути її рукою. Ножівку поставити в пази, які обрізають заготовку під кутом 45 (як показано на малюнку)

## Slide 15
Користуватися лише справною, добре нагостреною ножівкою.
Забороняється працювати інструментом зі зламаною ручкою, викришеними або нерозведеними зубцями, зігну тим або іржавим полотном.
Під час перерв у роботі ножівку виймати з пропилу.
Ножівку розміщувати на верстаку так, щоб зубці були спрямовані у протилежний від працюючого бік.
Працюючи інструментом, не відволікайся сам і незаважай працювати іншим.
Щоб не поранити пальці рук, під час виконання запилу необхідно користуватися напрямним бруском
Правила безпечної праці під час пиляння деревини

## Slide 16
Практична робота
Продовжуємо виготовлення рамки для фото з доступних для вас матеріалів

## Slide 17
Домашнє завдання
Опрацювати матеріал презентації.
Продовжити роботу з виготовлення рамки.
Зворотній зв’язок:
освітня платформа Human або ел. пошта valentinakapusta55@gmail.com

## Slide 18
Список використаних джерел
http://bouw.ru/article/dvernie-nalichniki?oprd=1
http://obrobka.pp.ua/2601-priyomi-pilyannya-ruchnimi-pilkami.html
https://infourok.ru/material.html?mid=43355
https://naurok.com.ua/prezentaciya-zapilyuvannya-u-stusli-120240.html