## Slide 1: Технологія різання фанери та ДВП. Інструменти для ручної обробки різанням фанери та ДВП: мілкозуба ножівка, лобзик. Прийоми пиляння.
Проєкт “Підставка під горнятко”
5клас

## Slide 2: Мета уроку:
Формувати поняття про процес різання та уявлення про технологію пиляння фанери і ДВП;
ознайомити з будовою і призначенням лобзика і дрібнозубої ножівки;
Ознайомити з прийомами пиляння.
Розвивати просторову уяву і логічне мислення навички самоконтролю.
Виховувати культуру праці та відповідальність.

## Slide 3: Основний принцип технологічного процесу різання
Деревину обробляють за допомогою різноманітних інструментів: ножів, пилок, стамесок, доліт.
Усі ці інструменти мають важливу особливість — їхні різці мають форму клина.
Під дією прикладеної до інструмента сили різець заглиблюється в деревину, розколюючи або розриваючи її. Цей процес називають різанням.
Унаслідок заглиблення вузенького клина в деревину від неї відокремлюються дрібненькі частинки у вигляді тирси. Цей процес називають пилянням. Здійснюють його багаторізцевими різальними інструментами — пилками.

## Slide 4: Інструменти для пиляння фанери і ДВП. Їх будова.
Столярна пилка — це металева стрічка з нарізаними на ній з одного боку зубцями. Кожен зубець має форму клина. Між зубцями є проміжки — пазухи.
Під час різання тирса попадає в пазухи, а під час виходу зубців з деревини - висипається назовні.
Місце різання, яке утворилося в деревині, називають пропилом.
Утворення пропилу.

## Slide 5: Ножівка
Щоб пиляння і виготовлення виробів були якісними, зубці пилки добре загострюють. А щоб полегшити процес пиляння та зменшити витрати сил на його виконання, зубці пилки почергово, один за одним відгинають на певну відстань у протилежні сторони. Цей процес називають розведенням зубців. Виконують його розводкою.
Розводка

## Slide 6
Під час пиляння нахил пилки до поверхні
різання має складати 15...200. Для зменшення
тертя полотна пилки користуються дерев'яним клинком.

## Slide 7: Будова лобзика
Пилочка для лобзика являє собою вузьку сталеву смужку із зубчиками, які спрямовані в один бік. Пилочки розрізняються за шириною полотна та насічкою зубчиків.
Для роботи з товстою фанерою та деревиною використовують широке полотно з крупними зубчиками, а для пиляння тонкої фанери - вузеньке полотно з дрібними зубчиками. Чим дрібніші зубчики, тим довший процес пиляння, але водночас тим краща якість отриманої поверхні.
Щоб підготувати лобзик до роботи, пилочку закріплюють у нижньому затискачі так, щоб зубчики були спрямовані в бік ручки.

## Slide 8
Пиляння лобзиком здійснюється за допомогою так званого столика, який кріпиться до столярного верстака. Столик для випилювання - це спеціальна підставка, яка кріпиться до стола для зручності випилювання лобзиком. Він може кріпитися за допомогою струбцини або шурупами. Якщо до столика прикріпити поздовжню пластину, то його кріплення можна здійснити в затискачах верстака.

## Slide 9: Ручне і механізоване пиляння фанери і ДВП
На сьогоднішній день людську працю полегшують механізовані інструменти, що покращують якість роботи та швидкість виконання. Тому ми розглянемо, яке це ручне пиляння а яке механізоване.
Отож для ручного пиляння фанери та ДВП використовують такі інструменти: ручний лобзик, столярна ножівка, лучкова пилка.

## Slide 10
До механізованого належать ручні різномодефікаційні електричні лобзики та електролобзики.

## Slide 11: Прийоми пиляння лобзиком
Пиляти лобзиком необхідно повільно та рівномірно. При випилюванні кутів (особливо гострих) зручніше пиляти у двох напрямках.
Внутрішні кути випилюють уздовж сторони кута до його вершини, а зовнішні - уздовж сторони кута від його вершини. У цьому випадку не потрібно змінювати напрямок пиляння, а кут буде випиляний досить чітко.

## Slide 12
Зовнішні контури слід випилювати із зовнішнього боку від лінії розмічання, а внутрішні - з внутрішнього. Це означає, що лінія розмітки повинна залишатися на заготовці для орієнтації під час подальшої обробки.
Зазор між лінією розмітки і пропилом не повинен перевищувати 0,5 мм. Лінії розмітки після випилювання слугуватимуть межами обробки деталі напилком.
За наявності у заготовки зовнішніх і внутрішніх контурів насамперед випилюють внутрішні контури.
При випилюванні в заготовці внутрішніх контурів у ній необхідно зробити отвори для встановлення в них пилочки. Їх роблять поблизу лінії розмітки, але так, щоб не пошкодити її. Отвори можна просвердлити або зробити за допомогою шила.

## Slide 13: Правила техніки безпеки при пилянні лобзиком.
1. Працювати в халаті або фартуху в береті або косинці.
2. На робочому місці мають знаходитися лише необхідні для роботи інструменти й предмети.
3. Користуватися слід лише справним, добре налагодженим інструментом.
4. Випилювальний столик має бути надійно закріплений.
5. У процесі роботи слід сидіти прямо.
6. Пилочку лобзика слід тримати перпендикулярно до заготовки.
7. Пиляти потрібно рівномірно, виконуючи рухи вгору-вниз, не натискаючи сильно на пилочку, щоб вона не зламалася.
8. Пальці рук не можна розміщувати близько та навпроти руху пилочки.
9. Працюючи інструментом, не можна відволікатися і заважати працювати іншим.
10. Забороняється здмухувати тирсу, яка утворилася в результаті пиляння. Прибирати її необхідно щіткою-зміталкою.
11. Після завершення роботи інструменти потрібно покласти у відповідне місце, а робоче місце прибрати.

## Slide 14: Домашня робота
1. Опрацювати матеріал презентації.
2. Знати інструменти для пиляння деревини
та їх будову.
Зворотній зв’язок:
освітня платформа Human або ел. пошта valentinakapusta55@gmail.com

## Slide 15: Використані ресурси
https://naurok.com.ua/proces-pilyannya-faneri-i-dvp-47710.html